## Slide 1: Μοντελοποίηση, Προσομοίωση και Βελτιστοποίηση Ολοκληρωμένων Διεργασιών Παστερίωσης Γάλακτος και Διήθησης με Μεμβράνη
Αθηνά Μπαμπζέλη
Επιβλέπων καθηγητής: Μιχαήλ Γεωργιάδης
Παρουσίαση διπλωματικής εργασίας 8/12/25

## Slide 2
Εισαγωγή
Στόχοι μελέτης-Μεθοδολογία
Θεωρητικό υπόβαθρο
Δυναμική Μοντελοποίηση και Προσομοίωση
Ανάλυση Συστήματος
Βελτιστοποίηση
Συμπεράσματα-Προτάσεις για μελλοντική έρευνα
Περιεχόμενα

## Slide 3
Moejes, S. N. (2019). Redesign of the milk powder production chain: Assessment of innovative technologies [Doctoral dissertation, ProQuest Dissertations & Theses Global] https://www.proquest.com/dissertations-theses/redesign-milk-powder-production-chain-assessment/docview/2518745891/se-2​
Εικόνα 1: Κύριες διεργασίες κατά την παρασκευή σκόνης γάλακτος (Moejes, 2019)
Ενέργεια, Νερό
Κόστος
Χαμηλή τιμή γάλακτος
Προϊόντα προστιθέμενης αξίας
Σκόνη γάλακτος
Διήθηση με Μεμβράνη
1. Εισαγωγή στη Γαλακτοβιομηχανική Παραγωγή
Κρέμα
Σκόνη γάλακτος
Παστερίωση
Εξάτμιση
Τυποποίηση
Ωμό γάλα
Ξήρανση
Φιλτράρισμα αέρα

## Slide 4
Μοντελοποίηση, προσομοίωση ολοκληρωμένης διεργασίας
Συμπυκνωμένο γάλα με 20% στερεά
Φυσικοχημικά, βιολογικά φαινόμενα
Συνθήκες λειτουργίας, παράμετροι
Μείωση αβεβαιότητας, έλεγχος, βέλτιστες αποφάσεις
Βελτιστοποίηση ολοκληρωμένης διεργασίας
Δεν υπάρχει στη βιβλιογραφία προηγούμενη εργασία ή μελέτη στη μοντελοποίηση, προσομοίωση, βελτιστοποίηση και ανάλυση ευαισθησίας/αβεβαιότητας της ολοκληρωμένης διεργασίας παστερίωσης και διήθησης με μεμβράνη.
2.1 Στόχοι Παρούσας Μελέτης

## Slide 5
Μοντέλο Παστερίωσης
Προσομοίωση
Βελτιστοποίηση
Ανάλυση Ευαισθησίας
Ανάλυση Αβεβαιότητας
Μοντέλο Διήθησης με Μεμβράνη
Προσομοίωση
Βελτιστοποίηση
Ανάλυση Ευαισθησίας
Ανάλυση Αβεβαιότητας
Ολοκληρωμένο Μοντέλο
gPROMS™ FormulatedProducts v2015.1.0 (Siemens Digital Industries Software)
2.2 Μεθοδολογία Παρούσας Μελέτης
Προσομοίωση
Βελτιστοποίηση
Ανάλυση Ευαισθησίας
Ανάλυση Αβεβαιότητας

## Slide 6
Εναλλάκτες θερμότητας
Πλακοειδής, αυλών-κελύφους
Κυματισμός πλακών
Στενά κανάλια
Μεταφορά θερμότητας, πτώση πίεσης, επικαθήσεις
Αρθρωτός σχεδιασμός
Μέγεθος
Καθαρισμός, χρόνος λειτουργίας
Μεμβράνη υπερδιήθησης
Συμπύκνωμα, Διήθημα
1-800 kDa όριο αποκοπής
Συμπύκνωση γάλακτος
Θερμοκρασία, Πίεση
Υλικό μεμβράνης
Προσθήκη σταδίων
Συνδυασμός τύπων μεμβρανών
3.1 Τεχνική περιγραφή βασικών συσκευών της διεργασίας

## Slide 7
Παστερίωση
Καταστροφή ενζύμων (φωσφατάση)
Μετουσίωση πρωτεϊνών (β-LG, α-LA, Ig)
Δημιουργία επικαθήσεων
Ανάπτυξη μικροοργανισμών (Streptococcus thermophilus)
Διήθηση με μεμβράνη
Δημιουργία επικαθήσεων
3.2 Θεωρητικό υπόβαθρο διεργασιών-Φαινόμενα που μελετώνται

## Slide 8
4.1.1 Βασικές Εξισώσεις του Μαθηματικού Μοντέλου της Διεργασίας Παστερίωσης

## Slide 9
1700 kg/h, 5 °C
90 °C
75 °C
75 °C
20 °C
4.1.2 Μοντέλο Παστερίωσης-Προδιαγραφές
Αναγεννητική μονάδα
Προθερμαντήρας
Θάλαμος συγκράτησης
Ψύκτης
Τροφοδοσία
Διάρκεια προσομοίωσης
Προδιαγραφές
Νερό θέρμανσης
Νερό ψύξης
Έξοδος νερού ψύξης
Έξοδος γάλακτος
Έξοδος νερού θέρμανσης
Εικονική ροή
Εικονική ροή
Αισθητήρας θερμοκρασίας
Αισθητήρας θερμοκρασίας
Ρυθμιστής θερμοκρασίας
Ρυθμιστής θερμοκρασίας
5 °C

## Slide 10: 4.1.3 Μοντέλο Παστερίωσης-Αποτελέσματα Προσομοίωσης (1/5)
1700 kg/h, 5 °C
90 °C
75 °C
75 °C
20 °C
2278 kg/h, 18 °C
38 °C
42 °C
Αναγεννητική μονάδα
Προθερμαντήρας
6616 kg/h, 84 °C
Θάλαμος συγκράτησης
Ψύκτης
Τροφοδοσία
Διάρκεια προσομοίωσης
Προδιαγραφές
Νερό θέρμανσης
Νερό ψύξης
Έξοδος νερού ψύξης
Έξοδος γάλακτος
Έξοδος νερού θέρμανσης
Εικονική ροή
Εικονική ροή
Αισθητήρας θερμοκρασίας
Αισθητήρας θερμοκρασίας
Ρυθμιστής θερμοκρασίας
Ρυθμιστής θερμοκρασίας
5 °C

## Slide 11
Εικόνα 2: Προφίλ θερμοκρασιών γάλακτος, βοηθητικών παροχών και τοιχωμάτων των εναλλακτών θερμότητας ως προς τον χρόνο παραμονής στο τμήμα παστερίωσης
Αναγεννητική μονάδα
Προθερμαντήρας
Θάλαμος συγκράτησης
4.1.3 Μοντέλο Παστερίωσης-Αποτελέσματα Προσομοίωσης (2/5)
Ψύκτης
Αναγεννητική μονάδα

## Slide 12
Εικόνα 4: Συγκέντρωση πρωτεϊνών ορού γάλακτος ως προς τον χρόνο παραμονής στο τμήμα παστερίωσης
Εικόνα 3: Συγκέντρωση φωσφατάσης ως προς τον χρόνο παραμονής στο τμήμα παστερίωσης
4.1.3 Μοντέλο Παστερίωσης-Αποτελέσματα Προσομοίωσης (3/5)
Αναγεννητική μονάδα
Προθερμαντήρας
Θάλαμος συγκράτησης
Ψύκτης
Αναγεννητική μονάδα

## Slide 13
Εικόνα 5: Συντελεστής μεταφοράς θερμότητας στο κέλυφος της αναγεννητικής μονάδας
4.1.3 Μοντέλο Παστερίωσης-Αποτελέσματα Προσομοίωσης (4/5)

## Slide 14
Εικόνα 6: Συγκέντρωση S.thermophilus στα τοιχώματα της αναγεννητικής μονάδας ως προς τον χρόνο παραμονής
Εικόνα 7: Συγκέντρωση S.thermophilus και κατεστραμμένου S.thermophilus στο γάλα που ρέει στην αναγεννητική μονάδα ως προς τον χρόνο παραμονής
4.1.3 Μοντέλο Παστερίωσης-Αποτελέσματα Προσομοίωσης (5/5)

## Slide 15
4.2.1 Βασικές Εξισώσεις του Μαθηματικού Μοντέλου της Διεργασίας Διήθησης με Μεμβράνη

## Slide 16
20 °C
1700 kg/h, 20 °C
20% στερεά
4.2.2 Μοντέλο Διήθησης με Μεμβράνη-Προδιαγραφές
Μεμβράνη υπερδιήθησης
Νερό διαδιήθησης
Συμπύκνωμα
Διήθημα
Τροφοδοσία
Διάρκεια προσομοίωσης
Ρυθμιστής κλάσματος στερεών
Προδιαγραφές

## Slide 17
20 °C
1700 kg/h, 20 °C
20% στερεά
1721 kg/h, 20 °C
356 kg/h, 20 °C
377 kg/h
4.2.3 Μοντέλο Διήθησης με Μεμβράνη-Αποτελέσματα Προσομοίωσης (1/2)
Μεμβράνη υπερδιήθησης
Νερό διαδιήθησης
Συμπύκνωμα
Διήθημα
Τροφοδοσία
Διάρκεια προσομοίωσης
Ρυθμιστής κλάσματος στερεών
Προδιαγραφές

## Slide 18
4.2.3 Μοντέλο Διήθησης με Μεμβράνη-Αποτελέσματα Προσομοίωσης (2/2)
Chart: Κλάσμα μάζας (kg/kg)
| υδατάνθρακες | λίπος | άλατα | καζεΐνη | α-LA | β-LG | BSA | Ig | μετουσιωμένη α-LA | μετουσιωμένη β-LG | μετουσιωμένη Ig | συσσωματωμένη β-LG | συνολικές πρωτεΐνες | στερεά
Συμπύκνωμα | 0.028 | 0.003 | 0.02 | 0.128 | 0.003 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 3e-05 | 0.005 | 6e-05 | 8e-06 | 0.148 | 0.2
Διήθημα | 0.042 | 0.0004 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.001 | 0.047
Εικόνα 8: Συγκριτικό διάγραμμα σύστασης του διηθήματος και του συμπυκνώματος σε στερεά
Νερό
80% στο συμπύκνωμα
95.3% στο διήθημα

## Slide 19
1700 kg/h, 5 °C
3095 kg/h, 90 °C
2278 kg/h, 5 °C
226 kg/h, 20 °C
4.3.1 Ολοκληρωμένο Μοντέλο-Προδιαγραφές
Αναγεννητική μονάδα
Προθερμαντήρας
Θάλαμος συγκράτησης
Ψύκτης
Τροφοδοσία
Διάρκεια προσομοίωσης
Προδιαγραφές
Νερό θέρμανσης
Νερό ψύξης
Έξοδος νερού ψύξης
Έξοδος νερού θέρμανσης
Εικονική ροή
Εικονική ροή
Μεμβράνη υπερδιήθησης
Νερό διαδιήθησης
Συμπύκνωμα
Διήθημα

## Slide 20
1700 kg/h, 5 °C
72 °C
72 °C
37 °C
40 °C
3095 kg/h, 90 °C
2278 kg/h, 5 °C
226 kg/h, 20 °C
4.3.2 Ολοκληρωμένο Μοντέλο-Αποτελέσματα Προσομοίωσης (1/4)
Αναγεννητική μονάδα
Προθερμαντήρας
Θάλαμος συγκράτησης
Ψύκτης
Τροφοδοσία
Διάρκεια προσομοίωσης
Προδιαγραφές
Νερό θέρμανσης
Νερό ψύξης
Έξοδος νερού ψύξης
Έξοδος νερού θέρμανσης
Εικονική ροή
Εικονική ροή
Μεμβράνη υπερδιήθησης
Νερό διαδιήθησης
Συμπύκνωμα
Διήθημα
1579 kg/h, 19 °C
76 °C
19 °C
17 °C
347 kg/h, 19 °C, 20% στερεά

## Slide 21
Εικόνα 9: Συντελεστής μεταφοράς θερμότητας στο κέλυφος της αναγεννητικής μονάδας στο ολοκληρωμένο μοντέλο
4.3.2 Ολοκληρωμένο Μοντέλο-Αποτελέσματα Προσομοίωσης (2/4)
Εικόνα 5: Μοντέλο Παστερίωσης

## Slide 22
Εικόνα 10: Συγκέντρωση S.thermophilus στα τοιχώματα της αναγεννητικής μονάδας ως προς τον χρόνο παραμονής στο ολοκληρωμένο μοντέλο
4.3.2 Ολοκληρωμένο Μοντέλο-Αποτελέσματα Προσομοίωσης (3/4)
Εικόνα 6: Μοντέλο Παστερίωσης

## Slide 23
4.3.2 Ολοκληρωμένο Μοντέλο-Αποτελέσματα Προσομοίωσης (4/4)
Εικόνα 11: Συγκριτικό διάγραμμα σύστασης του διηθήματος και του συμπυκνώματος σε στερεά στο ολοκληρωμένο μοντέλο
Νερό
79.8% στο συμπύκνωμα
94.8% στο διήθημα
Chart: Κλάσμα μάζας (kg/kg)
| υδατάνθρακες | λίπος | άλατα | καζεΐνη | α-LA | β-LG | BSA | Ig | μετουσιωμένη α-LA | μετουσιωμένη β-LG | μετουσιωμένη Ig | συσσωματωμένη β-LG | συνολικές πρωτεΐνες | στερεά
Συμπύκνωμα | 0.028 | 0.003 | 0.02 | 0.132 | 0.003 | 0.008 | 0.002 | 0.003 | 1.5e-05 | 0.003 | 2e-05 | 7e-06 | 0.151 | 0.202
Διήθημα | 0.047 | 0.0004 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6e-06 | 0.0015 | 0.0519
Εικόνα 8: Μοντέλο Διήθησης με Μεμβράνη
Chart: Κλάσμα μάζας (kg/kg)
| υδατάνθρακες | λίπος | άλατα | καζεΐνη | α-LA | β-LG | BSA | Ig | μετουσιωμένη α-LA | μετουσιωμένη β-LG | μετουσιωμένη Ig | συσσωματωμένη β-LG | συνολικές πρωτεΐνες | στερεά
Συμπύκνωμα | 0.028 | 0.003 | 0.02 | 0.128 | 0.003 | 0.006 | 0.002 | 0.003 | 3e-05 | 0.005 | 6e-05 | 8e-06 | 0.148 | 0.2
Διήθημα | 0.042 | 0.0004 | 0.003 | 0 | 0.0005 | 0.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.001 | 0.047

## Slide 24
Global System Analysis εργαλείο
Ανάλυση ευαισθησίας
Ανάλυση αβεβαιότητας
5.1 Ανάλυση Συστήματος και Ανάλυση Κόστους
Κόστος νερού θέρμανσης | 1.5 USD/t
Κόστος νερού ψύξης | 0.1 USD/t
Κόστος νερού διαδιήθησης | 0.96 USD/t
Έσοδα από συμπυκνωμένο γάλα | 585 USD/t
Πίνακας 1: Κόστη και έσοδα ρευμάτων

## Slide 25
5.2 Ανάλυση Συστήματος-Αποκρίσεις
Παστερίωση | Διήθηση με Μεμβράνη | Ολοκληρωμένο Μοντέλο
συνολικά καταναλισκόμενη ποσότητα νερού θέρμανσης (kg) | ροή του καταναλισκόμενου νερού διαδιήθησης (kg/h) | συγκέντρωση του S.thermophilus στα τοιχώματα της αναγεννητικής μονάδας (CFU/cm2)
συνολικά καταναλισκόμενη ποσότητα νερού ψύξης (kg) | ροή του παραγόμενου συμπυκνώματος (kg/h) | συγκέντρωση του συμπυκνώματος σε S.thermophilus (CFU/mL)
 | κλάσμα μάζας καζεϊνης στο συμπύκνωμα (kg/kg) | 
Πίνακας 2: Αποκρίσεις κατά τις αναλύσεις συστήματος των μοντέλων

## Slide 26
5.3 Ολοκληρωμένο Μοντέλο-Ανάλυση Ευαισθησίας
Παράγοντας | Ομοιόμορφη κατανομή |  | Αιτία
 | Κάτω όριο | Άνω όριο | 
Ea αντίδρασης προσρόφησης (kJ mol-1) | 0 | 400 | Αβεβαιότητα
Ea αντίδρασης καταστροφής(kJ mol-1) | 400 | 900 | 
α0 (K-1 s-0.5) | 0.0001 | 0.002 | 
α1 (K-1) | 0.01 | 0.2 | 
Tmin (°C) | 10 | 25 | 
Tmax (°C) | 50 | 60 | 
n | 1 | 2 | 
cb,feed (CFU mL-1) | 500 | 1500 | 
Διάρκεια προσομοίωσης (h) | 4 | 12 | Λειτουργική απόφαση
Πίνακας 3: Παράγοντες που εξετάζονται στην ανάλυση ευαισθησίας του ολοκληρωμένου μοντέλου και οι κατανομές τους

## Slide 27
5.4 Ολοκληρωμένο Μοντέλο-Ανάλυση Αβεβαιότητας
Εικόνα 12: Επίδραση της διάρκειας της προσομοίωσης και της ελάχιστης θερμοκρασίας ανάπτυξης του S.thermophilus στη συγκέντρωσή του στα τοιχώματα της αναγεννητικής μονάδας
Εικόνα 13: Επίδραση της διάρκειας της προσομοίωσης και της ροής της τροφοδοσίας στη συγκέντρωση του συμπυκνώματος σε S.thermophilus

## Slide 28
CVP_SS επιλυτής
DAEBDF επιλυτής για διαφορικές αλγεβρικές εξισώσεις
max/min f(x) (27)
subject to h(x)=0 (28)
g(x)≤0 (29)
6. Βελτιστοποίηση

## Slide 29
6.1 Μοντέλο Παστερίωσης-Βελτιστοποίηση
Μεταβλητή | Τύπος | Κάτω όριο | Άνω όριο | Τιμή βελτιστοποίησης | Τιμή πριν τη βελτιστοποίηση | Όφελος
Καταναλισκόμενο νερό θέρμανσης (kg) | Αντικειμενική συνάρτηση | - | - | 30948 | 66158 | 53%
Κόστος νερού θέρμανσης (USD h-1) | - | - | - | 4.64 | 9.92 | 53%
Θερμοκρασία εξόδου προθερμαντήρα (°C) | Μεταβλητή απόφασης | 72 | 80 | 72 | 75 | -
Συγκέντρωση φωσφατάσης στην έξοδο του ψύκτη (units mL-1) | Περιορισμός | 0 | 3.5×10-4 | 1.1×10-6 | 4.8×10-10 | Επιτυχής παστερίωση
Μετουσίωση β-LG στον θάλαμο συγκράτησης (%) | Περιορισμός | 0 | 20 | 13.2 | 26.39 | -
Πίνακας 4: Μεταβλητές κατά τη βελτιστοποίηση του μοντέλου παστερίωσης, οι κατανομές τους, οι αρχικές και τελικές τους τιμές

## Slide 30
6.2 Μοντέλο Διήθησης με Μεμβράνη-Βελτιστοποίηση
Μεταβλητή | Τύπος | Κάτω όριο | Άνω όριο | Τιμή βελτιστοποίησης | Τιμή πριν τη βελτιστοποίηση | Όφελος
Καταναλισκόμενο νερό διαδιήθησης (kg) | Αντικειμενική συνάρτηση | - | - | 2262 | 3776 | 40%
Κόστος νερού διαδιήθησης (USD h-1) | - | - | - | 0.22 | 0.36 | 40%
Κλάσμα διαχωρισμού σταδίου 1 | Μεταβλητή απόφασης | 0 | 1 | 0 | 0.33 | -
Κλάσμα διαχωρισμού σταδίου 2 | Μεταβλητή απόφασης | 0 | 1 | 0 | 0.33 | -
Κλάσμα διαχωρισμού σταδίου 3 | Μεταβλητή απόφασης | 0 | 1 | 1 | 0.33 | -
Κλάσμα μάζας καζεϊνης στο συμπύκνωμα | Περιορισμός | 0.1 | 1 | 0.129 | 0.128 | -
Πίνακας 5: Μεταβλητές κατά τη βελτιστοποίηση του μοντέλου διήθησης με μεμβράνη, οι κατανομές τους, οι αρχικές και τελικές τους τιμές

## Slide 31
6.3.1 Ολοκληρωμένο Μοντέλο-Αντικειμενική Συνάρτηση Βελτιστοποίησης

## Slide 32
6.3.2 Ολοκληρωμένο Μοντέλο-Βελτιστοποίηση (1/2)
Μεταβλητή | Τύπος | Κάτω όριο | Άνω όριο | Τιμή βελτιστοποίησης | Τιμή πριν τη βελτιστοποίηση | Όφελος
Αντικειμενική συνάρτηση (USD) (Εξίσωση 30) | Αντικειμενική συνάρτηση | - | - | 2240.66 | 1985 | 12.9%
Ροή συμπυκνώματος (kg h-1) | - | - | - | 424 | 348 | 21.8%
Χρόνος λειτουργίας (h) | - | 5 | 12 | 9.57 | 10 | -
Ροή τροφοδοσίας (kg h-1) | Μεταβλητή απόφασης | 500 | 2500 | 1930 | 1700 | -
Ροή νερού θέρμανσης (kg h-1) | Μεταβλητή απόφασης | 2000 | 9000 | 9000 | 3095 | -
Ροή νερού ψύξης (kg h-1) | Μεταβλητή απόφασης | 1500 | 4000 | 1854 | 2278 | 18.6%
Ροή νερού διαδιήθησης (kg h-1) | Μεταβλητή απόφασης | 100 | 1000 | 221 | 226 | 2.2%
Πίνακας 6: Μεταβλητές κατά τη βελτιστοποίηση του ολοκληρωμένου μοντέλου, οι κατανομές τους, οι αρχικές και τελικές τους τιμές

## Slide 33
6.3.2 Ολοκληρωμένο Μοντέλο-Βελτιστοποίηση (2/2)
Μεταβλητή | Τύπος | Κάτω όριο | Άνω όριο | Τελική τιμή | Τιμή πριν τη βελτιστοποίηση | Όφελος
Συγκέντρωση φωσφατάσης στον ψύκτη (units mL-1) | Περιορισμός | 0 | 3.5×10-4 | 3.8×10-6 | 1.2×10-6 | Επιτυχής παστερίωση
Στερεά συμπυκνώματος (%) | Περιορισμός | 19.5 | 20.5 | 19.5 | 20 | Επιτυχής συμπύκνωση
Θερμοκρασία εξόδου προθερμαντήρα (°C) | Περιορισμός | 72 | 72 | 72 | 72 | -
Θερμοκρασία εξόδου ψύκτη (°C) | Περιορισμός | 10 | 25 | 22.5 | 19 | -
Μετουσίωση β-LG στον θάλαμο συγκράτησης (%) | Περιορισμός | 0 | 20 | 11.7 | 13.18 | -
Συγκέντρωση S.thermophilus στο συμπύκνωμα (CFU mL-1) | Περιορισμός | 0 | 100 | 0.048 | 0.047 | -
Συγκέντρωση S.thermophilus στα τοιχώματα της αναγεννητικής μονάδας (CFU cm-2) | Περιορισμός | 0 | 109 | 9.9×108 | 109 | -
Πίνακας 6 (συνέχεια): Μεταβλητές κατά τη βελτιστοποίηση του ολοκληρωμένου μοντέλου, οι κατανομές τους, οι αρχικές και τελικές τους τιμές

## Slide 34
7.1.1 Συμπεράσματα-Περιορισμοί Ολοκληρωμένης Διεργασίας
Οικονομικοί/Περιβαλλοντικοί | Ασφάλειας | Ποιότητας
παραγωγικότητα | παστερίωση/φωσφατάση | συμπύκνωση/20% στερεά
χρόνος λειτουργίας | S.thermophilus | μετουσίωση πρωτεϊνών
νερό | επικαθήσεις | 
ενέργεια |  | 
Πίνακας 7: Προδιαγραφές και περιορισμοί ολοκληρωμένης διεργασίας παστερίωσης και διήθησης με μεμβράνη

## Slide 35
7.1.2 Συμπεράσματα
Επιδραστικός παράγοντας: Ροή τροφοδοσίας γάλακτος (1930 kg/h)
Κοστοφόρα μεταβλητή: Νερό θέρμανσης (129 USD)
Φωσφατάση: απενεργοποίηση κυρίως στον προθερμαντήρα
Πρωτεΐνες: μετουσίωση κυρίως στον θάλαμο συγκράτησης (11.7%)
Επικαθήσεις: αμελητέες, κυρίως στην αναγεννητική μονάδα
Streptococcus thermophilus: ανάπτυξη κυρίως στα τοιχώματα της αναγεννητικής μονάδας, διακοπή λειτουργίας μονάδας στις 9.57 h
Βελτιστοποίηση ολοκληρωμένου μοντέλου: 13% αύξηση κέρδους

## Slide 36
7.2 Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα
Αξιολόγηση του μοντέλου με χρήση δεδομένων πιλοτικής ή βιομηχανικής κλίμακας
Πολιτική ελέγχου θερμοκρασίας παστερίωσης
Χρονοπρογραμματισμός καθαρισμού
Επίδραση ροής τροφοδοσίας στην ολοκληρωμένη αλυσίδα παραγωγής
Επίδραση σχεδιαστικών παραμέτρων

## Slide 37
Μαθηματική μοντελοποίηση, μοντελοποίηση διεργασιών
Ανάλυση συστήματος, βελτιστοποίηση
Λογισμικό gPROMS™ FormulatedProducts v2015.1.0
Κινητικές αντιδράσεων φυσικοχημικών/βιολογικών φαινομένων
Βιβλιογραφική ανασκόπηση
Συγγραφή και παρουσίαση διατριβής
Συνεργασία με Siemens Digital Industries Software
Οφέλη Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας

## Slide 38
Μιχαήλ Γεωργιάδης
Καθηγητής
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Lefteris Charakleias
Senior Applications Engineer
Siemens Industry Software
Ευχαριστίες

## Slide 39: Ευχαριστώ για την προσοχή σας! Ερωτήσεις;
Αθηνά Μπαμπζέλη
athbabzeli@gmail.com